附件

企业、项目隐患整改清单

| 项目名称 | 企业及项目经理、总监 | 存在的问题 |
| --- | --- | --- |
| 江湾国际中心功能区二项目15#、22#楼 | 建设单位：南通达海华德房地产有限公司 | 南通四建集团有限公司“一必须五到位”存在的问题：没有单独设置安全总监；没有制订确实可行的防范措施。 南通巨起机械设备有限公司“一必须五到位”存在的问题：缺少安全总监的职责；没有与所有人员签订责任书；没有正式发文成立安全生产领导小组，没有设置安全总监，没有制定安全生产例会、分析、通报制度，没有会议记录；没有按照“四不放过”原则进行事故调查、开展警示教育和责任人教育、对相关责任人进行处罚、制订整改措施等；年度安全生产投入和教育培训计划没有正式发文；没有组织目标考核；法人没有组织检查；没有建立隐患排查治理机制；预案缺少应急与响应，预案没有开展教育培训。 事故现场存在的问题：1．没有制订专项整治、“保安全攻坚行动”方案，没有开展防高坠自查自纠，没有开展“七进”活动，所有人员职责没有公示。2．项目经理带队检查记录流于形式，个别安全日志流于形式或简单一句话，应急预案没有按照编制程序编制，没有组织预案教育培训，消防演练实际是消防训练。3．少数电梯层门粉刷后未恢复固定，少量临边栏杆缺失；顶楼机房楼梯栏杆缺失。4．人货电梯两侧开口脚手架缺横向护栏和横向斜撑。5．现场灭火器和生活区灭火器有少数指针指在黄色区域，压力欠压；23#楼消防水管未随施工层同步施工；生活区消火栓部分缺水枪头；生活区供工人自炊区有较多电瓶车室内充电。6．生活区排水沟内污水及垃圾较多未清理。7．少数工人赤膊上阵。8．楼层移动圆盘锯无护手板。9．砼汽车泵支撑脚下木方下沉，后轮未离地悬空。10．二级箱部分线路接地未接。11．起重机械：平台缺少固定螺栓，套架少一固定螺丝，套架少一导向轮，电铃不响。 |
|  | 施工单位：南通四建集团有限公司 项目经理：徐成芳 专业分包单位：南通巨起机械设备有限公司 项目负责人：张俊杰 |  |
|  | 监理单位：南通市精华建设监理有限责任公司 项目总监：杨华 |  |
| 南通宇联健康科技有限公司车间、综合楼 | 建设单位：南通宇联健康科技有限公司 | 南通意达建筑安装工程有限公司“一必须五到位”存在的问题：对人员责任要重新梳理完善；公司没有与各部门及人员签订责任书；没有制定安全生产例会、分析、通报制度，没有会议记录；没有按照“四不放过”原则开展警示教育和责任人教育、制订整改措施等；没有组织预案教育培训。 事故现场存在的问题：1．没有制订专项整治方案、防高坠没有开展自查自纠；没有开展“七进”、“保安全攻坚行动”、春夏火灾防控等活动；对“7.27”会议精神没有传达贯彻。2．没有看到项目经理带队检查记录，安全日志上写的都是正常或者只有一条问题；没有看到应急预案，没有组织预案教育培训。3．施工通道上方脚手架剪刀撑被拆除，无加固措施。4．现场脚手架栏杆变形较多，缺失较多；竹片破损较多，铺设竹片下纵向钢管多处少一道钢管；南侧安全网与竹片上砂浆等垃圾较多。5．落地脚手架纵横向扫地杆距地偏大（规范不大于20厘米）。6．落地卸料平台步距与方案不一致（方案为1.5米，实际为1.8米），纵距方案为1.0米，实际为1.5米；钢管立杆有悬空，且有三根立杆接长采用搭接，未采用对接；扫地杆距地有0.6米左右，且卸料平台钢管均与脚手架相连；卸料平台没有限载标志。7．现场违规使用溜槽。8．二层门厅洞口防护栏杆下未设置踢脚板防护。9．专项安全检查验收表（基坑支护、降水、模板、脚手架等）签字手续不全。10．所有的安全技术交底（针对各工种）内容一致，没有针对性和专业性；防高坠专项方案未履行编制审批手续，且内容与现场不一致（现场没有人货电梯，且洞口临边防护未按方案实施）。11．总配缺少应急照明灯，沙箱等；配电箱未见巡检记录；未见临时用电方案。12．起重机械：定期维护保养表不全且过于格式化；无日常维护保养记录；未见安装方案；主机钢丝绳毛刺且固定错误；小车侧轮损坏；小车断绳保险铁丝绑扎；吊钩夹板固定螺丝断，螺母缺失。 |
|  | 施工单位：南通意达建筑安装工程有限公司 项目经理：范葆华 |  |
|  | 监理单位：南通东洲工程项目管理有限公司 项目总监：潘卫龚 |  |
| 江苏梦月纺织科技印染车间 | 建设单位：江苏梦月纺织科技有限公司 | 南通意达建筑安装工程有限公司“一必须五到位”存在的问题：对人员责任要重新梳理完善；公司没有与各部门及人员签订责任书；没有制定安全生产例会、分析、通报制度，没有会议记录；没有按照“四不放过”原则开展警示教育和责任人教育、制订整改措施等；没有组织预案教育培训。 江阴壮欣钢品有限公司“一必须五到位”存在的问题：书面通知要求该事故企业主要负责人或分管负责人携带“一必须五到位”等企业安全生产资料台账至事故项目部接受检查，但只派了项目负责人到场，也没有看到企业台账。 事故现场工程已基本结束，目前还存在的问题：1．扬尘台账缺失；防高坠自查流于形式；没有开展“七进”、“保安全攻坚行动”等活动。2．废水池深基坑专项方案论证缺施工单位技术负责人、项目技术负责人、安全员等签字，未按论证方案设置坡顶截水沟、坡脚集水坑等。3．电缆线敷设缺少警示标志，缺少瓷瓶固定，未见巡检记录。 |
|  | 施工单位：南通意达建筑安装工程有限公司 项目经理：周国华 专业分包单位：江阴壮欣钢品有限公司 项目负责人：蒯洪武 |  |
|  | 监理单位：江苏湖滨工程项目管理有限公司 项目总监：顾者春 |  |
| 江苏藤格建材有限公司办公楼、生产车间 | 建设单位：江苏藤格建材有限公司 | 江苏百策建设工程有限公司“一必须五到位”存在的问题：缺少工会职责；没有与各部门及其成员签订责任书；没有发文成立安全生产领导小组，没有制定安全生产例会、分析、通报制度，没有看到会议记录；安全投入计划没有正式发文，投入不足，只有教育和防护用品两个科目；教育培训计划没有正式发文，教育没有针对性，教育记录不规范；要重新制定目标考核制度；应急预案没有组织教育培训，没有定期组织演练。 事故现场工程已结束，目前存在问题：1．扬尘台账大量缺失；没有制定专项整治方案，防高坠没有开展自查自纠。2．特种作业人员李鑫（电工、焊工）证件不是江苏省住建厅颁发，且未见架子工等特种人员证件。3．安全技术交底的交底人应为项目技术负责人，不应是安全员。 |
|  | 施工单位：江苏百策建设工程有限公司 项目经理：张琴 |  |
|  | 监理单位：南通诚意工程管理咨询有限公司 项目总监：李国兵 |  |